附件1：标准教室照明护眼灯改造技术要求与说明

一、标准教室照明护眼灯

1、灯具尺寸不大于：1210L*300W*60Hmm。

2、输入电压：AC100-240V；功率：≤40W。

3、显色指数（Ra)：≥90  R9≥50；色温：5000K±200K；功率因数：≥0.95。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构出具相应的检测报告。

4、灯具效能≥90。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构出具相应的检测报告。

★5、为了确保LED 教室灯表面的亮度均匀度，灯具内铝基板数量≥4条，使LED灯珠均匀分布于灯盘内,灯具表面亮度均匀度≥0.7。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构出具相应的检测报告。

6、防眩方式：扩散膜+网格栅二级防眩，一级采用PC扩散膜防眩；二级采用网格栅防眩。网格栅采用ABS真空镀膜一体成型，网格栅内的小正方形的边长尺寸不大于19mm，深度不小于12mm，网格栅为双弧抛物面结构，使灯具的整个出光角度更大。

7、为了更好的散热，确保LED教室灯的使用寿命，LED教室灯后盖板须采用金属材质。LED教室灯的后盖板厚度≥1.2mm，金属表面应进行防腐防锈防静电处理，后盖板拒绝接受塑料材质。

8、LED灯具频闪无危害。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构出具的检测报告依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告。

9、LED灯具蓝光无危险类（RG0）。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构依据《IEC TR 62778 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光无危险（RG0）检测报告。

★10、教室灯须满足人眼视觉舒适度VICO＜1，提供具有CMA、CNAS标志的检测机构出具相应的检测报告。

11、吊杆须采用管状铝型材，灯具安装吊杆外径不小于12mm，壁厚不小于1.0mm，表面采用阳极氧化。吸盘采用  金属材质制作，金属表面应进行防腐防锈防静电处理，吸盘和安装件采用旋转咬合的方式固定。

12、教室整体的光环境应符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：课桌面照度≥300Lux，维持系数为：0.8，教室的均匀度≥0.70，教室的统一眩光值UGR＜16；教室的功率密度＜9W/㎡（不含黑板灯）。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构依据GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求出具的已安装教室的现场照明检测报告。

13、整灯质保期：3年，提供原厂售后服务承诺书原件。

二、黑板护眼灯

1、采用非灯管式、正面发光LED照明。

2、输入电压：AC100-240V ；功率：≤40W。

3、显色指数（Ra)：≥90  R9≥50；色温：5000K±200K；功率因数：≥0.95；提供具有CMA、CNAS标志的检测机构出具相应的检测报告。

4、灯具效能≥85。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构出具相应的检测报告。

5、为了确保老师在黑板前眼睛的舒适度，LED黑板灯须采用漫反射技术，有二级防眩结构，一级采用PC扩散膜防眩，二级采用漫反射防眩，LED黑板灯经扩散膜出来的光先通过漫反射板，再漫反射到黑板，不能使灯裸露直射老师，以免老师在黑板前有不适感。为了确保老师眼睛的舒适度,拒绝采用带透镜洗墙灯式高亮度黑板灯，拒绝采用直射技术的黑板灯。

6、灯具尺寸不大于：1200L*118W*65H（mm），漫反射板采用弧形结构，弧的R≥85mm,弧长≥65mm。

7、灯具应采用厚度≥1.2mm的金属材质制作，易散热且能提高LED光源的使用寿命，金属表面应进行防腐防锈 防静电处理。

8、LED灯具频闪无危害。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告。

★9、黑板灯的真实亮度≤40000cd/m2，LED灯具蓝光无危险类（RG0）。提供具有CMA、CNAS标志的检测机构依据《IEC TR 62778 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的黑板灯真实亮度≤40000cd/m2且蓝光无危险类（RG0）检测报告。

10、吊杆须采用管状铝型材，灯具安装吊杆外径不小于1    2mm，壁厚不小于1.0mm，表面采用阳极氧化。吸盘采用金属材质制作，金属表面应进行防腐防锈防静电处理，吸盘和安装件采用旋转咬合的方式固定。

11、教室整体的光环境应符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：黑板灯照度≥500Lux，维持系数为：0.8，黑板照度均匀度≥0.80。提供具有CMA、CNAS标志国家级检测中心依据依据GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求出具的已安装教室的现场照明检测报告。

12、整灯质保期：3年，提供原厂售后服务承诺书原件。