堰桥高中学生公寓卫生间漏水改造项目要求

1、项目需求：

（1）项目内容：

学生公寓部分渗漏卫生间地面清除做无接缝涂膜防水，面积：约280平米。

做完防水后按照原样复原，包括墙地砖、地漏、水槽、蹲便器、淋浴隔断等。

（2）施工规范：

此防水工程应根据《厕浴间防水工程技术规范》，遵循施工过程中涉及的相关规范、规程。实施冷作业、对人身健康无危害、符合环保要求及安全施工原则。

（3）施工要求：

①拆除工程，将卫生间原有混凝土池槽、蹲式大便器、地面面砖、墙砖等按要求分别依次进行拆除并将现场垃圾清运干净。

②防水层构造采用柔性防水层、或局部刚柔复合防水处理。

③卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正，卫生洁具的水箱应采用节水型。瓷砖应选用品牌砖，表面光滑、美观、无裂纹，色调一致。

④此工程淋浴间、盥洗室涂膜防水上墙不低于1800mm高。

⑤工艺流程： 清理基层→细部附加层施工→第一遍涂膜防水层（6小时后）→第二遍涂膜防水层（6小时后）→第三遍涂膜防水层（达到厚度为止）→蔽水试验→卫生设施安装

⑥墙地砖及地漏施工前提供样品经学校审核后方可使用。

（4）垃圾清运要求：所产生的所有垃圾由施工单位负责清运。

（5）保修期：完工验收合格之日起保修3年。

（6）工期要求：2020年8月28日前完工。

（7）施工地点：堰桥高中学生公寓。

2、采购资金的支付方式、时间、条件，以合同方式约定，由惠山区财政支付中心转账支付。

注：该项目需审计。